- PENDAHULUAN

  - Gambaran Umum Alat Tangkap Purse Seine

Jaring kantong  (purse seine) pada saat dioperasikan jaring tersebut menyerupai kantong. Jaring ini juga biasa atau kadang-kadang disebut jaring kantong karena padsa bagian bawah jaring (tali ris bawah) yang dilengkapi dengan tali kolor yang gunanya untuk menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali kolor.

Prinsip penangkapan purse seine dilakukan bila ikan yang bergerombol (schooling) di permukaan laut.  Adanya tujuan tangkap tersebut maka jenis-jenis ikan yang tertangkap dengan alat penangkapan purse seine adalah jenis-jenis ikan pelagis yang hidupnya bergerombol seperti, lemuru, layang, sardinella  maupun tuna.

Alat tangkap purse seine yang mengurung ikan-ikan  atau gerombolan ikan sehingga pergerakannya terhalang oleh jaring dari dua arah, baik pergerakan ke samping maupun kearah dalam.

Purse seine yang memiliki tipe-tipe baik dalam bentuk, jumlah kapal yang dipakai sewaktu operasi dan ukuran kapal yang dipergunakan yang masing-masing mempunyai ukuran dan bentuk tersendiri.  Ukuran umum yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang berhubungan dengan, perbandingan antara panjang dan dalamnya jaring, dan nomor-nomor bahan yang dipergunakan. Berbagai macam factor yang berpengaruh terhadap ukuran atau perbandingan ukuran pada purse seine seperti , ukuran kapal, panjang, tonage dan motor penggerak, jenis-jenis ikan yang akan ditangkap dan waktu operasi dilakukan.

  - Perumusan masalah

Ukuran panjang dan lebar jaring ditentukan dengan  kedalaman perairan (Fishing Ground) dan tujuan jenis ikan yang akan di tangkap serta ukuran kapal.

Hubungan dengan  proses terjerat (terkurung dalam kantung bunuhan) ikan dengan alat tangkap purse seine akan memberikan hasil tangkapan yang beda sesuai panjang, dalam jaring dan kedalaman ukuran kapal. Untuk maksud penangkapan dengan ukuran dan kedalam jaring yang berbeda, masalah yang dirumuskan dalam kajian adalah sebagai berikut :

1.	Bagaimana hasil tangkapan  purse seine ukuran (panjang x tinggi) 	250 x 50 	meter

2.	Bagaimana hasil tangkapan setelah alat tangkap purse seine ukuran (panjang x 	tinggi) 250 x 50 meter dikembangkan  menjadi ukuran (panjang x tinggi) 350 x 70 	meter

1.3	Kerangka Pemikiran Kajian

Ukuran panjang x lebar purse seine 250 x 50 meter

Ukuran panjang x lebar purse seine 350 x 70 meter

  - Manfaat Kajian

Adapun manfaat dari Kajiwidya ini adalah

1. untuk mengetahui hasil tangkapan jaring purse seine setelah pengembangan ukuran 	(panjang x tinggi) jaring purse seine

2.	penyusunan mata pembelajaran Teknik dan metoda penangkapan ikan dengan purse 	seine, berupa modul/bahan ajar, untuk kepentingan pelatihan teknis penyuluh 	perikanan tingkat terampil dan ahli, Safari pelatihan Penangkapan ikan dan kegiatan 	kajiwidya lanjutan lainnya.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse Seine)

# 2.1.1. Desain

Untuk mendesain pukat cincin (purse seine), harus diketahui bahan dan ukuran pelampung, tali pelampung, tali ris atas, tali penggantung badan jaring atas, srampad atas, mata jaring, srampad bawah, tali penggantung (bila ada), tali ris bawah, tali pemberat, pemberat, tinggi jaring, cincin, tali kolor,dan lainnya.  Penentuan tipe pukat cincin yang didasari pada ikan yang menjadi tujuan penangkapan, daerah penangkapan, metode penangkapan yang akan diterapkan dan kapal pukat cincin yang akan dipergunakan, sangat penting untuk keperluan mendesainnya.

Pukat cincin didesain supaya dapat dibuat menjadi alat tangkap ikan sehingga mampu menangkap ikan dalam jumlah besar yang membentuk kelompok/gerombolan (schooling).  Untuk maksud ini maka pukat cincin harus dapat:

- Melingkari secara horisontal, sehingga panjang jaring dan kecepatan melingkarnya harus dipertimbangkan secara baik,

- Memagari secara vertikal dari permukaan laut hingga kedalaman tertentu, dimana ikan sulit keluar dari lingkaran jaring, sehingga lebar jaring dan kecepatan tenggelam tali pemberat harus cukup,

- Mengurung dengan menutupi bagian bawah jaring melalui penarikan tali kolor (purse line). Jadi bagian bawah jaring harus berada lebih dalam dari pada kedalaman menyelam ikan.

Secara umum, material penyusun pukat cincin (purse seine) terdiri dari :

A. Kantong (bund)

Bagian kantong yang terletak dibagian jaring dengan material pembentuknya PACf 210 D/9.  Yang dimaksudkan dengan kantong adalah bagian jaring yang pada waktu penarikan tali kolor dengan serentaknya membentuk suatu kantong, yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat untuk mengurung/mengumpulkan ikan.  Karena berfungsi sebagai penadah maka kantong memiliki ukuran mata jaring yang lebih kecil dibandingkan dengan mata jaring yang terletak pada kantong dan sayap sehingga diharapkan ikan-ikan yang telah terkumpul pada bagian kantong tidak dfapat meloloskan diri.

B. Badan (body)

Badan jaring terletak pada bagian kiri dan kanan dari pada kantong.  Material pembentuknya adalah nylon PACf  210 D/6, yang berfungsi sebagai pengiring ikan kebagian jaring.  Dengan demikian maka ikan-ikan akan dengan mudah terkumpul pada bagian kantong.

C. Sayap (wing)

Sayap terletak pada bagian kiri dan kanan badan jaring, dengan material pembentuknya nylon PACf 210 D/6.  sayap jaring berfungsi sebagai alat untuk mengiring ikan kedalam areal tangkap dari alat ini.  Konstruksi dari bagian-bagian jaring ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 2.2  di bawah ini.

Gambar 2.1.  Konstruksi dari badan jaring pukat cincin sebelum pengembangan.

Gambar 2.2  Konstruksi dari badan jaring pukat cincin sesudah pengembangan.

D. Pelampung (float)

Sesuai dengan namanya sudah barang tentu pelampung ini berfungsi sebagai alat untuk mengapungkan sesuatu alat atau bagian-bagian alat tertentu adari suatu jenis alat sesuai dengan tujuannya.  Ada beberapa fungsi dari pelampung pada pukat cincin yaitu :

- Sebagai pengapung untuk memberikan adanya daya apung pada alat secara keseluruhan yang dioperasikan dipermukaan air.

- Sebagai material pengapung untuk mempertahankan jaring pukat cincin agar selalu berada di permukaan air.

- Sebagai tanda atau batas mengurung ikan pada saat operasi penangkapan,  sehingga ikan tidak lolos melewati permukaan air.

Pelampung yang digunakan pada bagian sayap dan badan jaring (Gambar 2.3) adalah pelampung dengan tipe Y-30 dan tipe Y-8, sedangkan pelampung yang digunakan pada bagian kantong adalah pelampung dengan tipe Y-60 karena pada bagian kantong memiliki beban yang sangat besar, yang diakibatkan oleh adanya hasil tangkapan sehingga perlu adanya gaya apung yang sangat besar pula.

Gambar  2.3.  Pemasangan pelampung pada tali pelampung, tali ris atas,

srampad/papetan (salvage) atas dan badan jaring

E. Tali Temali

Beberapa tali temali pada alat tangkap pukat cincin sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Tali pelampung berfungsi sebagai tempat pelampung

- Tali ris berfungsi sebagai tempat untuk mengantungkan daging jaring, selain itu pula untuk mempermudah penarikan alat.

- Tali pemberat berfungsi untuk menempatkan/memasang pemberat

- Tali cincin (tali kolor) berfungsi untuk mengantungkan cincin

1) Tali Pelampung (float Line)

Tali pelampung digunakan untuk dapat menempatkan pelampung dan merupakan penghubung antara pelampung yang satu dengan pelampung yang lain.

2) Tali Ris Atas

Tali ris atas digunakan sebagai pengikat tali pelampung atau merupakan penghubung antara tali pelampung dan juga berfungsi sebagai tempat untuk mengikat pepetan sebelah atas.

3) Tali Pemberat

Tali yang digunakan  sebagai penghubung pemberat yang satu dengan yang lain, serta berfungsi sebagai penghubung dengan jaring pada tepi bagian bawah (Gambar 14).

4) Tali cincin

Tali pengikat cincin yang dipasang diantara tali pemberat dengan cincin sepanjang bahagian dasar dari pada jaring (Gambar 14).

5) Tali kolor

Tali yang dipasang untuk dapat menghubungkan cincin-cincin yang terletak dibawah bridle line pada bagian bawah (Gambar 2.4), yang dimaksudkan untuk menutup bagian sisi tepi jaring pada waktu ‘’pursing’’

Gambar  2.4.  Pemasangan pemberat pada tali pemberat, tali ris bawah,

srampad/papetan (salvage) bawah dan badan jaring,

serta tali cincin dan tali kolor

6) Bridle line

Tali tempat untuk mengantungkan tepi jaring (selvage) sebelah samping yang berfungsi untuk menarik tali pemberat serta tali kolor kepermukaan.

7) Tali sama-sama

Tali yang dipasangkan pada bagian ujung sebelah kiri dan kanan jaring yang dapat berfungsi untuk mempertemukan kedua ujung jaring serta dapat berfungsi sebagai alat bantu (perahu semang) sebagai tanda untuk dapat mengetahui ujung jaring pada waktu penebaran (setting).

8) Tali bantu

Tali yang dipasang untuk memisahkan sero dengan tali jangkar. Tali ini juga khusus dipakai untuk membantu dalam penangkapan dengan cara melingkar sero.

F. Cincin

Adalah merupakan tempat lewatnya tali kolor, cincin yang terletak tepat ditengah jaring yang telah diberi tanda khusus untuk dapat memudahkan pada saat penyusunan alat kembali.

G. Pemberat (singker)

Pemberat pada jaring berfungsi untuk dapat menarik jaring kebawah secara fertikal agar jaring dapat terentang dengan sempurna.  Material pembentuk pemberat yang digunakan adalah timah hitam yang diletakan pada bagian sayap dari pada jaring.

H. Galah

Terbuat dari kayu atau bambu yang pada bagian ujungnya diberi cabang yang digunakan untuk mengeluarkan jaring dari sero (rakit rumpon) pada saat melakukan operasi penangkapan, caranya yaitu pelampung pada sisi kiri dan kanan dari sero (rakit rumpon) ditekan kedalam air pada saat permukaan jaring akan meliwati sero, sedangkan yang satu lagi berfungsi untuk mengangkat tali bantu keatas perahu jaring pada saat kegiatan melingkari sero (rakit rumpon).

2.1.2.  Konstruksi dan Material

Konstruksi prototip pukat cincin (purse seine) yang diusulkan untuk dioperasikan di perairan Maluku yang materialnya disebutkan di atas, harus dibuat gambarnya terlebih dahuku supaya dapat direncanakan penempatan masing-masing bagian jaring secara tepat.  Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penempatan material yang tidak tepat serta kemungkinan pemborosan penggunaan material.  Sketsa konstruksi prototip pukat cincin yang diusulkan penggunaannya dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar  2.6.  Sketsa konstruksi prototip pukat cincin (purse seine) yang diusulkan

Spesifikasi material penyusun pukat cincin pada Gambar 15 di atas dan sesuai dengan prototip yang diusulkan yakni bagian kantong, badan jaring, sayap, srempetan (papetan) dan tali temalinya dapat dilihat pada Tabel 2.1  berikut ini.

Tabel 2.1. Spesifikasi prototip pukat cincin (purse seine) yang diusulkan

| Bagian Jaring | Material | Ukuran Benang | Ukuran Mata jaring (inch) | Panjang | Lebar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Act (m) | Jlh (m) | Act (m) | Jlh (m) |
| Kantong A1 A2 | PACf 210 PACf 210 | D/9 D/9 | 1 13/4 | 58 58 | 1218 4176 | 20 20 | 1056 720 |
| Badan | PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 | D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 | 1 1 11/4 13/4 1 1 11/4 13/4 | 20 20 20 20 20 20 20 20 | 420 420 900 800 420 420 900 800 | 41 38 37 35 41 38 37 35 | 2378 2204 1702 1330 2378 2204 1702 1330 |
| Sayap | PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 PACf 210 | D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 D/9 | 13/4 13/4 11/4 11/4 13/4 13/4 11/4 11/4 | 19.5 17 17 17 19.5 17 17 17 | 761 663 748 748 761 663 748 748 | 33 31 29 28 33 31 29 28 | 1221 1147 1363 1361 1221 1147 1363 1363 |
| Bagian Jaring | Material | Ukuran Benang | Ukuran Mata jaring (inch) | Panjang | Lebar |
|  |  |  |  | Act (m) | Jlh (m) | Act (m) | Jlh (m) |
| Pepetan D 1 D 2 E 1 E 2 | PECf 380 PECf 380 PECf 380 PECf 380 | D/12 D/12 D/12 D/12 | 2 2 2 2 | 28.5 28.5 359 359 | 827 827 11.129 11.129 | 0.20 0.20 0.25 0.25 | 10 10 11 11 |
| Tali | Material | Diameter (mm) | Panjang (cm) | Jumlah (buah) |
| Tali Tarik Tali Pelampung Tali Ris Atas Tali Ris Bawah Tali Pemberat Tali Samping Tali Cincin | PE PE PE PE PE PE PE | 18 10 10 10 10 8 20 | 2.550 35.900 35.900 35.900 35.900 2.900 41.000 | 2 1 1 1 1 4 1 |
| Pelampung (oval) | Syntetic fibre | 70, 150 | 10, 17, 20 | 75, 1354, 358 |
| Cincin (oval) | Timah hitam | 110 | - | 86 |
| Pemberat (oval) | Timah hitam | 9,12 | 5,5 | 108 |

Keterangan :   Act = Jumlah dalam keadaan tertata

Jlh  = Jumlah mata jaring

Pada Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa ada dua ukuran mata jaring pada bagian kantong, tiga ukuran mata jaring pada bagian badan, dan dua ukuran mata jaring pada bagian sayap.  Ukuran mata jaring pada bagian kantong lebih kecil dibandingkan dengan ukuran mata jaring di bagian badan dan sayap jaring

Pengukuran berat material pembentuk jaring sangat diperlukan, supaya diketahui berat masing-masing material tersebut.  Dengan diketahuinya berat material, maka dapat diperhitungkan gaya-gaya yang bekerja pada pukat cincin sehingga bentuk dan kedudukan pukat cincin di dalam air yang diinginkan pada waktu operasi penangkapan dapat tercapai.

Tabel 2.2.  Berat material yang dipergunakan untuk pembuatan pukat cincin

(purse seine)

| No. | Bagian Jaring | Material | Berat/m (gr) | Berat/Buah (gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Tali Ris Atas Tali Ris Bawah Tali Pelampung Tali Pemberat Tali Kolor Pelampung Pada Kantong Pelampung Pada Badan Pelampung Pada Sayap Pemberat Cincin | Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene Syntetic Fibre Syntetic Fibre Syntetic Fibre Timah Hitam Timah Hitam | 53.27 53.27 53.27 53.27 158.73 - - - - - | - - - - - 255,00 98,00 46,00 398,68 1.140,00 |

- METODE KEJIAN

3.1.	Tempat dan Waktu Kajian

Kajian dilakukan di peraira laut seram  (gambar 3.1). Kajian berlangsung pada bulan September 2012.

  - Bahan dan alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam kajian ini meliputi :

Jaring :

Webbing PA Multi filamen mesh size 1”

Webbing PA Multi filamen mesh size 1 ¼ ”

Tali PE diameter 8”

Benang PA

Webbing PE Multi filamen mesh size 1 ½”

Kapal motor purse seine Km. Cahya Martha Alfons

Dacing 500 kg

  - Pengumpulan data

Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan pengoperasian penangkapan terhadap 2 (dua) satuan kajian, dan setiap hasil tangkapan di catat jumlah hasil tangkapan.  Adapun selang waktu pelingkaran (setting) yaitu pada pukul 02 dan pukul 06 subuh pada kedalaman ± 200 meter.

Pengambilan data dilakukan selama 6 kali hauling untuk perlakuan ukuran (panjang dan lebar) jaring purse seine 250 x 50 meter dan setelah mengalami pengembangan ukuran (panjang x leber) 350 x 70 meter dilakukan pengoperasian selama 6 kali haulling.

Data hasil tangkapan dikelompokan untuk setiap satuan kajian selama 12 trip penangkapan dan dicatat jumlah/kg hasil tangkapan.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 	Hasil Kajian

Selama 12 kali pengoperasian penangkapan, 6 (enam) kali penangkapan dengan ukuran jaring 250 x 50 meter memberikan total hasil tangkapan  4.260 kg ( tabel 4.1) dari keseluruhan trip penangkapan trip I  550 kg (12,9 %), trip II, 900 kg (21,1%), trip III 650 kg (15,3%), trip IV 560 kg (13,1%) trip V 1000 kg (23,5%), trip VI  600 kg (14,1%)

Tabel 4.1 Hasil tangkapan selama percobaan ukuran purse seine 250 x 50 meter

| No | Trip penangkapan | Hasil Tangkapan /kg | Jumlah/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
| 1. | I | 250 | 300 | 550 |
| 2. | II | 400 | 500 | 900 |
| 3. | III | 450 | 200 | 650 |
| 4. | IV | 300 | 260 | 560 |
| 5. | V | 400 | 600 | 1.000 |
| 6. | VI | 200 | 400 | 600 |
|  | TOTAL | 4.260 |

Grafik 4.1 	Hasil tangkapan

pengoperasian penangkapan, 6 (enam) kali setting dengan ukuran jaring 350 x 70 meter memberikan total hasil tangkapan 10.200 kg dan dari masing-masing keseluruhan trip I hasil tangkapan 1600 kg (15,7%), trip II 1800 kg (17,6%), trip III 1600 kg (15,7%), trip IV 1700 kg (16,7%) trip V 1600 kg (15,7%), dan trip  VI 1900 kg (18,6%).

Tabel. 4.2 	Hasil tangkapan selama percobaan ukuran purse seine 350 x 70 			meter

| No | Trip | Hasil Tangkapan /kg | Jumlah/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | penangkapan | I | II |  |
| 1 | I | 600 | 1000 | 1600 |
| 2 | II | 1000 | 800 | 1800 |
| 3 | III | 700 | 900 | 1600 |
| 4 | IV | 800 | 900 | 1700 |
| 5 | V | 600 | 1000 | 1600 |
| 6 | VI | 900 | 1000 | 1900 |
|  | TOTAL | 10200 |

Grafik. 4.2  Hasil tangkapan

Grafik 4.3 Persentasi total hasil tangkapan

- KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Kesimpulan

1.)	Hasil dari kajian ukuran (panjang x tinggi) purse seine 350 x 70 meter memberikan total hasil tangkapan 10.200 kg (70,54%)

2.)	ukuran (panjang x tinggi) purse seine 250 x 50 meter memberikan total hasil tangkapan 4.260 kg (29,5%)

5.2. Saran

1.) 	Untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah yang lebih besar, di perairan Laut Seram, dengan kedalaman ± 200 meter maka, standar ukuran (panjang x tinggi) alat tangkap purse seine 350 x 70 meter.

# Text boxes

###### Sayap

Perut

Sayap

###### Kantong

Perut

B2-3

B2-2

B2-1

A1

B1-1

B1-2

C2-4

D2

C2-3

C2-2

C2-1

B2-4

#### A2

B1-3

B1-4

C1-1

C1-2

C1-3

C1-4

D1

E2

E1

Sumberdaya ikan

Unit Penengkapan

- purse seine

- Kapal purse seine

Konstruksi purse seine (panjang x tinggi) 250 x 50 meter

Konstruksi purse seine (panjang x tinggi) 350 x 70 meter

Operasi penangkapan

HASIL TANGKAPAN

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran kajian tentang pengembangan alat tangkap pure seine ukuran 	(panjang x tinggi) 250 x 50 meter menjadi ukuran (panjang x tinggi) 350 x 70 meter 	terhadap hasil tangkapan di KM Cayaha Martha alfons

Hasil tangkapan  kurang

Hasil tangkapan  banyak

250  meter

70 meter

350  meter

Perut

###### Kantong

Sayap

Perut

###### Sayap

DAERAH PENANGKAPAN

50 meter

TOTAL 4.260

Total 10.200/kg

Foto PS